## Slide 1
「지능화 파일럿 프로젝트」프로젝트 중간 발표
2021. 11. 04
채혈 튜브 자동 분류를 위한 딥러닝 기반 프로그램 설계
2020254005
김 성 웅

## Slide 2
세부일정
연구 개요
연구 배경
- 혈액 진단검사의 가장 기본 단위인 혈액 튜브의 이미지 분류

## Slide 3
세부일정
연구 개요
연구 배경
- 환자 개인정보 보호
- 프로그램 처리 프로세스 단순화를 통한 유지보수 용이 - 장비 개발 비용 절감
- 향후 다양한 신제품 개발에 이미지 처리 기술 적용 가능
기존 기술의 문제점 및 필요성
- 혈액 튜브에 부착된 바코드 정보를 통해 병원 데이터베이스에 직접 접근 하여 환자 데이터를 가져오기 때문에 해킹 시 환자 개인정보가 유출 될 우려가 발생
- 진단 검사실의 거의 모든 분야에 혈액 용기 인식 및 분류 기술이 적용 가능.

## Slide 4
세부일정
연구 목표
연구 목표
- 이미지 딥러닝 모델을 이용한 혈액 용기 분류
- 현장 적용을 위한 C# 응용프로그램에 딥러닝 모델 적용(자사 Software 프로그램에 사용되는 언어)
평가지표
- 이미지 캡처 후 분류 결과 응답까지의 시간
- 인식 정확도
항목 | 단위 | 현재수준 | 개발목표치
인식 정확도 | % | 99% | 99% 이상
처리속도 | ms | 1000 | 1000 이하
가격 | 만원 | 250 | 100
객관적 수치 및 성능의 향상보다는 기술 개발을 통한 부가적인 이점 발생에 초점

## Slide 5
세부일정
기존 기술 조사
기존 타사 제품 비교

## Slide 6
세부일정
관련 연구/특허 조사(1)
효율적인 객체 검출을 위한 딥러닝 모델 조사
- EfficientNet
-논문 출처-

## Slide 7
세부일정
관련 연구/특허 조사(2)
빠른 처리를 위한 방법 조사

## Slide 8
세부일정
관련 연구/특허 조사(2)
정확한 컬러 분류를 위한 사전 조사
- HSV
출처 : https://sikaleo.tistory.com/84

## Slide 9
세부일정
연구 방법
1. 테스트 데이터 수집을 위한 Firmware 및 Software 개발
- 많은 양의 이미지 테스트 데이터를 수집하는데 시간 절약을 위함.
- 실제 분류 환경과 비슷한 테스트 데이터를 얻기 위함.
(1) 투입
(2) 센서 인식
(3) 촬영
(4) 배출

## Slide 10
세부일정
연구 방법
2. RGB와 HSV 이미지 분류 정확성 비교
VS

## Slide 11
세부일정
연구 방법
3. EfficientNet + CUDA 및 cuDNN 사용하여 처리 속도 확인
4. 길이에 따른 분류를 위한 방법론 연구
- 이미지에 추가 라벨링을 하여 분류를 진행?
(ex. 빨간색 짧은튜브, 빨간색 긴튜브, 보라색 짧은튜브, 보라색 긴튜브)
- 데이터 셋에 추가로 Length값을 데이터로 넣어 분류를 진행?

## Slide 12
연구 개발 진행 내용
테스트 데이터 수집을 위한 Firmware 및 Software 개발
- 자사 Sorting 장비에 카메라 및 센서를 부착하여 하드웨어 구성 - 센서 인식 시(혈액 튜브 도착 시) 자동 캡처 및 저장 기능을 수행하는 Firmware 및 Software 개발
- 동영상 참조

## Slide 13
연구 개발 진행 내용
2. 수집 데이터 분류
- Test Data : 혈액 용기 별 30장의 이미지 파일
- Train Data : 혈액 용기 별 70~100장의 이미지 파일

## Slide 14
연구 개발 진행 내용
3. EfficientNet을 사용한 딥러닝 모델 테스트
- 가디언님의 도움을 받아 EfficientNet의 기본 모델을 사용하여 딥러닝 모델 테스트를 진행
- 200 epoch, batch-size : 64, 최적화 함수 : Adam, 손실 함수 : CrossEntropy

## Slide 15
연구 개발 진행 내용
4. 1차 테스트 결과 확인
- 딥러닝 모델 확인 결과
- Train Data의 경우 5회 학습시부터 Loss가 크게 감소.
- 170번째 학습 파라미터에서 Loss 최소 확인

## Slide 16
연구 개발 진행 내용
4. 1차 테스트 결과 확인
- Test Data의 경우 45~50회 학습시부터 Loss가 크게 감소.
- 85번째 학습 파라미터에서 Loss 최소 확인
- 아직 목표치인 Loss 1%이하에 미치지 못함.

## Slide 17
향후 연구 개발 진행 계획
1. 정확도 향상을 위한 모델 수정 및 데이터 변경
- Image Data를 HSV 이미지 형식으로 변환하여 테스트 - 데이터 추가 수집
- EfficientNet 모델 보완
2. 딥러닝 모델 설계 후 ONNX로 모델 변환 후 Test 장비 및 Software(C#언어)에 적용하여 실시간 혈액 튜브 이미지 분석 및 결과 확인

## Slide 18
세부일정
주요 일정
세부 추진일정 | 주차 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 비고
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
프로젝트 계획 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
사전 자료 조사 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
시스템 설계 및 구성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 데이터 수집 및 분류 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
딥러닝 모델 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
모델 적용 프로그램 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
적용 및 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
문제점 보완 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 19
감사합니다